總務處參加國內研習活動心得報告

- 研習人員姓名：魏哲勇             所屬單位：營繕組

- 研習名稱：建築裝修與設計監造實務

- 研習地點：國立台灣大學進修推廣部

- 研習日期：0970711

- 課程內容概述：課程內容主要為探討建築結構裝修與水電裝修常見問題與解決對策，以掌握建築裝修關鍵、避免驗收糾紛發生。

- 研習心得與分享：

本次課程分為2部分：A.建築結構裝修之常見問題與對策；B.建築水電裝修之常見問題與對策。

- 拆除：舊建築室內裝修先從拆除開始，拆除時需注意所要拆除的隔間牆於建築結構中扮演何種功用（剪力牆、載重牆、隔間牆），拆除時舊有管線是否須保留，須保留部分要先作防護措施，拆除時產生之垃圾清理方式應由內至外清除。拆除時注意事項：1.斷水、電及警報器等相關設備，改接單一臨時電；2.應要求施工人員配戴安全帽、手套及口罩等安全設備；3.確認拆除部分，並標記號尺寸且請施工人員對有損傷結構之拆除部分反應給業主；4.確認管道位置，避免誤傷管線；5.確認垃圾清運及擺放位置，且垃圾需當日清運不可放置隔夜；6.入口大門留置最後拆除，以確保每日施工完畢時可鎖門及保護施工工地安全。

隔間：1.磚牆隔間：放樣要確實；水灰比要適當；新舊牆接合處要做植筋處理；磚牆轉角處應做交叉結合；門窗要做楣樑支撐（避免地震時建築擠壓變形而無法開啟）；砌磚時以15層或1.2公尺為一基準，不可過高；施做完成後72小時勿動，避免破壞結合力。2.輕金屬隔間：表面修飾材及結合材質須一致；表面塗裝須確實；螺絲須緊密結合；與壁面必須垂直；掛置重物的壁面結構要加強；掛置物品螺絲須鎖進骨架；潮濕空間應做防水處理。3.木質隔間：註明放樣尺寸；管線應做套管；壁面負重不要超過；預留伸縮縫；避免易受潮處裝設木直隔間。

天花板：1.輕鋼架明架；2.輕鋼架暗架。

完成面水平放樣；安裝吊筋（盡量勿使用鐵線當作支撐）

- 水管工程：確認施工水電圖（含原有水電圖）及施工人員證照；在適當地方使用適合的水管及接頭材質（例如：頂樓供水系統使用PVC厚管或不鏽鋼管）；注意每個接頭的牢靠度及確實固定管路；預留維修孔並注意密合；注意進、出水口之高度及間距；加裝水塔固定時要注意有無破壞防水結構及防水措施需加強；配置管線時不可傷及結構及梁柱；完工後要測試管路是否順暢有無阻塞。

配電工程：配線要注意線材保護及固定；出線孔要做好固定支撐；各種電線顏色要確認（例如：電燈電源線紅色，插座電源線藍色等等）；電源開關箱要有清楚標示（從那來及電壓多少..等等）；嚴禁使用再製及回收電線（像建築物舊電線，因經過使用中間有無斷裂或電現有無劣化無法確認）；於蓋板上標示清楚電壓；電管避免異物入侵；避免線材一線多接；開關及插座位置高低一致；住戶專用電與公共用電需區別；使用檢驗合格開關面板；特殊電器設備要用規定線徑配線；浴室裝設電器設施要注意防潮。