總務處參加國內研習活動心得報告

- 研習人員姓名：莊明揚

- 研習名稱：既有建築物之防水修繕設計監造實務

- 研習地點：中華國土建設人才育成中心

- 研習日期：97年8月8日

- 課程內容概述：

本次課程可區分為兩個部分，第一部分為「既有建物防水工程之設計實務」，第二部分為「既有建物防水工程之施工監造驗收實務」。茲摘要重點說明如下：

  - 既有建築物整體防水之系統設計：一般水的來源有外來水、使用水及結露水，而水的侵入方式則有水壓、毛細現象、附著力與表面張力及重力與風壓加速力等；防水的方法則有完全阻絕、避免水靠近、先排水後止水及截斷水路等方法。防水設計原理一般有二種，一種是正水壓防護，另一種則是負水壓防護；一般而言當然施做於正水壓效果最好也較易施工。

  - 既有建築物防水工程之設計關鍵：

      - 屋頂：泛水壓磚之施工縫、排水管周邊防水收縫、管道間(通、排風口)施工縫、各種設備基礎座周邊施工縫及採光罩或開口部四周之施工縫或防水收邊。

      - 外牆：窗緣開口四周崁縫、結構性裂縫、對角性裂縫、樓層接縫或外露樑、各種五金釘孔及螺栓孔、壁體蜂窩處、管線埋設處、磁磚壁面及花台、冷氣窗台、雨庇。

      - 室內：浴室管線接續、廚房隅角管線接續、踢角部位樓版與壁體、落地窗四周及窗框崁縫、陽台滲水、管道間、地下室地坪、地下室壁面及機械間機具設備角座之防水收邊。

      - 地下室：牆面、地板、伸縮縫及排水部位。

      - 中庭：地坪、植栽區、假山及瀑布、游泳池及排風管道。

- 研習心得與分享：

老舊建築的狀況是難以掌握的，尤其是防水部分，必須按實際遭遇臨機應變，事前漏水調查計畫、正確的處理對策與規劃設計及施工時之監造相形之下更為重要，變數太多及不確定性是防水工程的挑戰，唯有完善的使用維護紀錄及日常保養才能預防漏水，減少維修成本，及有良好舒適的使用空間。