一、研習名稱：鋼骨鋼筋混凝土工程規劃設計及施工要點實務

二、研習地點：國立台灣大學進修推廣部

三、研習日期：98年04月30日(星期四)

四、課程內容概述與研習心得：

SRC是結合鋼骨（S）與鋼筋混凝土（RC）兩種構造，使得它可以兼具S與RC這兩種構造的特性與優點，經由適當的設計，將兩者有效的結合起來，成為一種更優良的結構體。

SRC之優點：

（1）相對於鋼骨構造可增加建築物的勁度，減少側向位移；相對於混凝土構造考減少柱斷面積，增加實際可用空間。

（2）SRC柱利用混凝土抗壓的優點，提高存鋼骨柱的抗壓能力，並減少超厚鋼板的使用，可降低發生銲接缺陷的機率。

（3）包覆鋼骨的混凝土可以成為良好的防火被覆，亦可有效的減少鋼骨發生局部挫曲。

（4）若採用鋼骨混凝土柱，鋼管亦是澆注混凝土時的模板，可提供混凝土良好的圍束效應，提高混凝土的抗壓能力。

內政部公告我國第一部「鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範與解說」自2004年7月1日正式實施，其規範擬定著著結合AISC-LRFD規範與ACI-318規範的方向進行，強度計算方面採用「強度疊加法」作為基本架構。

SRC梁與柱，鋼骨與鋼筋結合時鋼筋主筋不可配太密，以分佈在四角落為宜，施工較容易，另通過梁柱接頭之主筋不可搭接，斷面較大時（主筋間距>30cm）可放置補助筋，補助筋之間距不得大於30cm，補助筋於梁柱接頭時可剪斷，避免在鋼骨翼板上穿孔。

目前校內大多建築物屬於RC構造物，少數採用鋼骨構造（例如行政大樓增建工程），尚無使用SRC之構造物，SRC構造同時有鋼骨與RC存在，但設計卻不能依照一般的鋼構造與RC構造來設計。上完課後覺得SRC著重於前期的規劃設計階段，在設計階段對於採用的何種段面形式的鋼骨以及所產生之圍束力及範圍，皆須詳細的計算。設計上需考慮梁柱接頭處主筋之連續性與施工可行性、鋼骨與鋼筋之接合及配筋之順序，在鋼骨斷面設置鋼筋貫穿孔會造成鋼骨面積減少，降低其強度，故設計者應於配置鋼筋穿孔前評估其可行性，且鋼骨支開孔應是先在工廠內加工完成，或設計所需要之強度大於開孔處之強度，則應進行適當之補強。

SRC之施工注意事項結合S構造及RC構造之一般注意事項，鋼骨部分對於銲接之相關規定最為重視，電銲程序規範、試驗計畫及銲工考試檢定計畫需交由第三公證專業單位簽署後，再送交監造單位審查，審查核可後，始可施作。鋼筋混凝土部分對於混凝土配比、澆置、養護相關規定及鋼筋之相關規定與一般存RC構造物相同，惟保護層厚度，在SRC規範中鋼骨必須符合混凝土保護層最小厚度之規定，一般至少需為10公分以上。

SRC著重於設計，施工可行性需於設計階段考量完成，對於鋼骨與RC之界面如同RC構造中鋼筋與混凝土之界面，需依照相關施工注意事項辦理。