總務處參加國內研習活動心得報告

一、研習人員姓名：  邱駿琦    所屬單位： 環安中心

二、研習名稱：節能種子專家研習營(二)供水與電力系統

研習地點：台中世貿中心

三、研習日期：98年6月12日

四、課程內容概述：供水及用電系統方面可節能之方案

五、研習心得與分享：

(一)供水系統能源查核

1.台灣能源分析-台灣是唯一能源成長率高於經濟成長率的國家。

2.台灣能源消耗佔比-農1.2%、商6.2%、住宅12%、運輸15.2%、工業57.3%

3.台灣工廠電力機械設備電能消費分析

(1)電熱：約7000萬元/年，佔22%

(2)照明：約500萬元/年，佔2%

(3)空調：約500萬元/年，佔2%

(4)馬達：約21000萬元/年，佔68%

(5)其他：約2000萬元/年，佔6%

※馬達能源管理是電能管理的重點

4.馬達應用的種類：空調系統、空壓機、泵浦、一般設備馬達等等。

規劃設計→影響流量(含設備維護)→影響效率→影響電能消耗

◆基本的設備維護及應用的材質、材料是馬達節約耗能之基礎

◆泵浦的損耗重點：葉片損+磨損環之損耗

(二)電力系統的節能

1.照明系統：

(1)照明系統節能建議：

◆建築物照明規劃原則：日間規劃以自然採光照明為主，並檢討點燈數量，夜間規劃以定時控制照明設計。

◆採購環保節能燈具

◆燈具管理及教育訓練

◆燈具控制具有多段開關

(2)T5燈具優點：

◆燈管採用三波長是日光粉。

◆較高的初始流明輸出。

◆低汞量(3mg)更環保。

◆完全採可回收技術，都可再次利用。

2.空調、空壓及泵浦系統：

馬達改用高效率馬達，控制改成變頻控制

| 4POLE馬達 | 一般馬達 | 高效馬達 |
| --- | --- | --- |
| 1HP | 69.5% | 80~86.5% |
| 50HP | 87.5% | 91.7~95.0% |
| 100HP | 89.0% | 93.6~95.4% |
| 150HP | 90.0% | 93.6~95.4% |
| 200HP | 91.0% | 94.1~96.2% |
| 270HP | 91.5% | 94.5~96.2% |
| 500HP | × | 96.2~96.8% |

一般馬達與高效馬達之效率比較表

(1)空調系統節能建議：

4RT以下冷氣機更換新環保冷媒，具有20%節能空間。

汰舊換新空調系統時，要求採購高效率機組。

(2)空壓系統節能建議：

◆建議10~15年以上測試適時汰換為高效率機組

(3)泵浦系統節能建議：

◆定期維護檢查及主機效損改善 (葉片損檢查)。

◆採購規範要求具磨損環設計。

◆泵浦葉片材質建議為不銹鋼材質。